Приложение №1

к постановлению главы

МО «Гаханы» № 6

от 20.01.2016г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гаханы» на 2016-2027 годы

д. Бадагуй

2016 год

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Гаханы» на 2016-2027 годы

| Наименование программы | Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гаханы» на 2016-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации муниципального образования «Гаханы» от 30.12.2015г. № |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Гаханы» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Гаханы» |
| Цель программы | Обеспечение потребителей к 2027 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Гаханы»; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения. |
| Ожидаемые результаты | - Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряжённости; - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гаханы», снижение эксплуатационных затрат; - Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Баяндаевском муниципальном районе. - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения; - Повышение надежности и качества теплоснабжения; - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100%; - Снижение уровня потерь воды; - Реконструкция, модернизация и строительство новых систем водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы 2016 – 2027 год. |
| Объемы и источники финансирования | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2016-2027 годы: Всего – 33240 тыс. руб. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |

# Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гаханы» на 2016 - 2027г.г. (Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций;

- Генеральный план  муниципального образования «Гаханы».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Гаханы» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# 1. Основные направления перспективного развития муниципального образования «Гаханы»

1.1. Краткая характеристика поселения

Общая площадь территории муниципального образования «Гаханы» составляет 14534 гектаров. В состав территории муниципального образования «Гаханы» входят все прилегающие к нему исторически сложившиеся земли общего пользования, территории  традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Гаханы».

Первым органом власти на территории муниципального образования «Гаханы» являлся Бадагуйский сельский совет народных депутатов. С 14.01.2006 года образована администрация муниципального образования «Гаханы» Баяндаевского муниципального района. Муниципальное образование «Гаханы»  включает в себя 5 населенных пунктов  далее (СНП): д.Бадагуй, д. Эдыгей, д. Молой, д. Маралтуй, д. Каменка.

Границы муниципального образования «Гаханы»  установлены в соответствии с Законом Усть - Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 № 67-оз.

На территории СП проходит линия электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ, 10 кВ,  04 кВ.

Часть территории соприкасается с акваторией Братского водохранилища.

Основной транспортной осью МО «Гаханы», обеспечивающей внешние связи, является автомобильная дорога регионального значения направлением Иркутск – Маралтуй – Эдыгей - Бадагуй – Молой, на которой расположен административный центр МО «Гаханы» д.Бадагуй. д.Каменка расположена на автодорогах местного значения. Расстояние от д.Бадагуй до районного центра с.Баяндай - 25 км., до областного центра г. Иркутск (около 118 км) – административного и основного экономического центра области.

Территория муниципального образования «Гаханы» включает  следующие геоморфологические элементы:

- фрагмент долины реки Каменка с притоками

1.1.2. Население

Общая численность населения МО «Гаханы» согласно данным администрации поселения составляет 623 человек (на начало 2016 года).

Основная часть населения проживает в д.Бадагуй (54%).

Численность населения в МО «Гаханы»  практически стабильна  - за 5 лет, произошло повышение на 4,9%, что соответствует среднему по району (-5%) и значительно лучше, чем в среднем по области (-13,5%).

## Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в поселении на сегодняшний день характеризуется естественным приростом населения.

Таблица 1. Динамика численности населения (на начало года, человек)*

| Населённые пункты | 2007г | 2008г | 2009г | ВПН-2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "Гаханы" | 614 | 607 | 607 | 614 | 574 | 615 | 620 | 622 | 628 | 623 |
| д.Бадагуй | 341 | 338 | 340 | 346 | 320 | 338 | 335 | 337 | 342 | 338 |
| д.Эдыгей | 129 | 125 | 126 | 132 | 112 | 338 | 125 | 125 | 124 | 120 |
| д.Молой | 87 | 84 | 82 | 75 | 78 | 80 | 84 | 84 | 83 | 85 |
| д.Маралтуй | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 71 | 73 | 73 | 76 | 77 |
| д.Каменка | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

* по годам – данные  администрации МО «Гаханы», ВПН – 2010г – данные Всероссийской переписи населения

Такая ситуация во многом связана с традиционно более благоприятными демографическими показателями в районах с высокой долей населения бурятской национальности.

Таблица 2.  Естественное движение населения, %

|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 1,2 |
| Смертность | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,8 |
| Естественный прирост | - 0,1 | + 1,1 | - 0,5 | + 0,1 | + 0,4 |

Положительный естественный прирост (в среднем за 5 лет + 1,0 %) компенсирует миграционную убыль населения.

В миграционном движении наблюдается отток населения из МО «Гаханы»  в сторону районного и областного центров.

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения младше трудоспособного возраста, значительно выше, чем в среднем по области и району.

При этом в МО «Гаханы» доля пенсионеров выше среднерайонного уровня. Всё это формирует высокую демографическую нагрузку на трудоспособное население.

Таблица 3. Возрастная структура населения

|  | МО "Гаханы" | МО "Баяндаевский район" | Иркутская область |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 24,11% | % | 18,9% |
| В трудоспособном возрасте | 41,47% | % | 62,5% |
| Старше трудоспособного возраста | 13,03% | % | 18,6% |

С проведением активной государственной демографической политики,  реализацией приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и доступного жилья, формированием у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием способствующих этому условий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и т.п.), улучшением качества и доступности для населения медицинских услуг (в т.ч. для жителей сельской местности) ожидается улучшение демографических показателей: снижение коэффициента смертности и повышение рождаемости.

В МО «Гаханы» прогнозируется стабилизация численности населения на уровне 0,6 тыс. человек с незначительной тенденцией к росту (+0,3%), такая численность населения на данной территории сохраняется уже на протяжении более 20 лет.

Таблица 4. Источники формирования численности населения

| Период | Численность населения (тыс. чел.) | Средний прирост населения, всего тыс. чел. | Источники формирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет среднего ест. прироста, | За счет среднего мех. прироста, |
|  |  |  | всего тыс. чел. | всего тыс. чел |
|  |  | средний за год, тыс. чел | Средний за год, тыс. чел. | Средний за год, тыс. чел. |
|  |  |  | Среднее за год, | Среднее за год, |
|  |  |  | % | % |
| 2011-2022гг | 0,57-0,62 | 0,0 | 0,1 | -0,06 |
|  |  | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  |  |  | 3,0 | -3,7 |
| 2023-2032гг | 0,62-0,67 | 0,1 | 0,1 | -0,03 |
|  |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  |  |  | 5,0 | -1,4 |

Основные проблемы:

- старение  населения;

- относительно  высокая   смертность населения.

Из-за старения населения на территории муниципального образования возникает дефицит рабочей силы, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, возрастают расходы бюджетов на выплату социальных пособий.

В среднесрочной перспективе демографическое развитие поселения оценивается, как более благоприятное. Следовательно, в ближайшие годы следует ожидать рост рождаемости, что при сохранении стабильного показателя общей смертности будет сопровождаться увеличением показателя естественного прироста населения и ростом доли трудоспособного населения.

1.1.3. Характеристика экономики поселения

Институциональная основа экономики  муниципального образования «Гаханы» административные  и обслуживающие бюджетные организации социальной и инженерной инфраструктуры, малые предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере торговли и сельского хозяйства.

Важнейшее значение в функционировании МО «Гаханы»  имеет расположенное здесь  КФХ Павлов Э.Н. – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района. Земельный налог с обрабатываемых площадей хозяйства является одним из основных источников собственных бюджетных доходов МО «Гаханы».

Развитие экономической деятельности в МО «Гаханы»  сдерживается отсутствием эффективных промышленных предприятий, недостаточным развитием крупно товарного сектора сельского хозяйства и недостаточным использованием природно-ресурсного потенциала.

Стабилизация социально-экономической ситуации в МО «Гаханы» будет основана на развитии малого предпринимательства различных направлений материальной и непроизводственной сфер. Расположение на транзитной трассе регионального значения имеет выгодные предпосылки для организации придорожного сервиса.

Для МО «Гаханы»  характерно высокое социально-экономическое значение развития сельского хозяйства.

По природно-экономическим условиям территория характеризуется как зерноводческая с развитым мясо-молочным направлением. В МО «Гаханы», как и в целом в Баяндавском районе, актуальна  специализация на мясо-молочном скотоводстве, производстве зерна, кормовых культур,  выращивание картофеля, овощей.

Сельскохозяйственное производство в МО «Гаханы»  носит многоукладный характер.

В МО «Гаханы» функционирует 15 КФХ и 96 ЛПХ одним из них сельскохозяйственное предприятие – КФХ Павлов Э.Н., специализирующееся на разведении крупного рогатого скота и выращивании зерновых. Поголовье скота в хозяйстве – 200 голов, посевные площади около 1400 га, численность занятых более 10 человек. По поголовью скота предприятие занимает одно из ведущих  мест в районе среди товарных хозяйств. В 2015 году за счет полученного гранта по программе «Семейная ферма» в сумме 12 миллионов рублей  построил  здание фермы и приобрел племенной скот и оборудование.

Население занято в основном огородничеством и разведением скота. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения на 01.01.2016г. в ЛПХ 736 голов КРС из них коров 340, свиней – 85 голов, овец  – 518 голов, лошадей – 184,птицы - 73. По относительному показателю поголовья КРС на 1 человека МО «Гаханы» характеризуется высокими значениями – около 2-х голов. Особенно выделяется д.Молой, где в среднем в хозяйствах содержится более двух коров.

В производстве сельхозпродуктов произойдет усиление  роли личного сектора, имеющего большую не только экономическую, но и социальную значимость для МО «Гаханы». Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции.

Малое предпринимательство

Сегодня развитие частного предпринимательства в МО «Гаханы»  связано практически исключительно с деятельностью малых предприятий, которые на современном этапе представлены в основном  сельскохозяйственным производством, торгово-закупочной деятельностью, сферой услуг,  деревообработкой.

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики местного самоуправления, так как малое предпринимательство является основой развития территории, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В перспективе необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг населению и бизнесу, переработки сельскохозяйственной продукции. Совершенствование организационных форм торговли и сферы услуг будет способствовать постепенному преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса.

В сфере малого бизнеса, где прогнозируется основная концентрация  рабочих мест в частом секторе, возможно развивать:

- отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности,

- сельское хозяйство,

- придорожный сервис,

- транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

- производство пищевых продуктов, столярных материалов,

- заготовку и переработку дикорастущего сырья,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- социальные услуги, в том числе в здравоохранении, культурно-развлекательной деятельности, образовании,

Основные направления социально-экономического развития территории:

-  Развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий

- Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции

-  Развитие малого бизнеса различных направлений материального и нематериального производства, в том числе

  - отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности.

  - сельское хозяйство.

  - придорожный сервис.

  - транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.

  - производство пищевых продуктов, столярных материалов.

  - заготовка и переработка дикорастущего сырья.

  - строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве.

  - социальные услуги, в том числе в здравоохранении. культурно-развлекательной деятельности. образовании.

1.2. Прогноз развития  муниципального образования «Гаханы»

1.2.1. Прогноз динамики численности населения

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов муниципального образования «Гаханы» до 2027 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в муниципальном образовании «Гаханы»  уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

Прогноз динамики численности населения муниципального образования «Гаханы» на период до 2032 года, на начало года, человек.

|  | 2011г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Гаханы» | 574 | 645 | 850 |
| д.Бадагуй | 320 | 359 | 460 |
| д.Эдыгей | 112 | 127 | 170 |
| д.Молой | 78 | 88 | 130 |
| д.Маралтуй | 59 | 67 | 80 |
| д.Каменка | 2 | 4 | 10 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность населения поселения с 574 человек в 2011 году увеличится до 2032 года на  276 человек.

Этот прирост будет обязан естественному  и миграционному приросту. На протяжении всех лет данного промежутка времени естественное движение населения будет представлено его приростом.

1.2.2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Жилищное строительство

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

# Расчёт объёмов нового жилищного строительства

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области норму обеспеченность населения Баяндаевского района жильем к 2018 году планируется довести до 23 кв.м/чел., а к 2030 году – до 27 кв.м/чел. По типу застройки вид нового жилья будет являться усадебной малоэтажной застройка (до 2 этажей с земельным участком).

# Показатели нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 1 очередь 2022 год | Расчётный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения поселения | тыс.чел | 0,645 | 0,850 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общ.пл./чел. | 18 | 20 |
| 3 | Требуемый жилой фонд | тыс.м2 | 11 610 | 17 000 |
| 4 | Естественная убыль жилого фонда | тыс.м2 | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 9.2 | 10.2 |
| 6 | Объём нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3,0 | 4,1 |

Проектом объём нового жилищного строительства до 2032 года определён в размере 14,75 тыс.м2 общей площади из расчёта жилищной обеспеченности не мене чем 27 м2 общей площади на человека на расчетный срок.

Культурно-бытовое обслуживание

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития населенных пунктов, способствующее принципиальному улучшению жизни населения.

Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (далее Методика), одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме Методики нормы расчета количества и мощностей  объектов  системы социально-бытового обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектируемые объекты

| №п/п | Учреждения обслуживания | Ед.изм. | Норматив на 1000 жителей | Сущ. сохраняемые | Проектируемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | д.Бадагуй |  |  |  |
| 1. | Дом культуры | мест | 300 | 100 (на 1 очередь) | 100 мест | 200 |
| 3. | Детский сад-школа | мест | по расчету | Детский сад - школа на 100 мест | 100 мест | 200 |
| 4. | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 100 200 | 21,65 7 | 10 60 | 10 30 |
| 5. | КБО | рабоч. место | 7 | - | - | КБО на 3 раб.места |
| 6. | Кафе | мест | 40 | - | 18 | - |
|  | д.Эдыгей |  |  |  |
| 1. | ФАП | объект |  |  | 1 объект | - |
| 2. | Магазины: -продовольственные -непродовольствен. | кв.м торг. площ. | 100 200 | - - | 30 | 24 |
|  | д.Маралтуй |  |  |  |
| 1. | Магазины: -продовольственные -непродовольствен. | кв.м торг. площ. | 100 200 | - | 15 | 12 |
| 2. | ФАП | объект |  | - |  | 1 объект |
|  | д.Молой |  |  |  |
| 1. | Магазины: -продовольственные -непродовольствен. | кв.м торг. площ. | 100 200 | - | 15 | 15 |

2. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Анализ существующей системы тепло - энергоснабжения

Теплоснабжение в МО «Гаханы» осуществляется децентрализовано за счёт печей, работающих на твердом топливе.

В связи с тем, что жилой фонд МО «Гаханы» почти полностью индивидуальный, теплоснабжение от котельной осуществляется только здание МБОУ Гаханская СОШ.

В МО «Гаханы» действует одна котельная малой мощности, мощность котельной - 0,19 Гкал/час, нагрузка - 0,13 Гкал/ч. Годовая потребность котельной в электроэнергии составляет 1175400кВт/ч.

Система теплоснабжения сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, низкой эффективностью используемого оборудования.

Таблица 12.2-1  Тепловые сети

| № | Наименование населенного пункта | Общая протяженность сетей в 2-х трубном исчислении км. | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø до 200 мм | Ø от 200 до 400 мм | Ø от 400 до 600 мм |
|  |  | всего | в т.ч. ветхие |  |  |  |
| 2. | д.Бадагуй, МБОУ Гаханская СОШ | 0,01 | 0,009 | 0,01 |  |  |

Таблица 12.2-2  Характеристика котельной муниципального образования

| № п/п | Населённый пункт,адрес котельной | Мощность котельной гкал/ч | Количество котлов (шт) | Марка котлов | Тепловая нагрузка гкал/ч | Отапливаемые объекты | Годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объекты соц. сферы | Уголь | Электро энергия |
|  |  |  |  |  |  | ед. | т.м2 | тн | квт/ час |
|  | МО "Гаханы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | эл.кот. МБОУ Гаханская СОШ | 0,1 | 1 | эпз-100 | 0,07 | 1 | 3,521 |  | 930500 |
| Всего, в т.ч: | 0,1 | 1 |  | 0,07 | 1 | 3,521 | - | 930500 |

Определение перспективных тепловых нагрузок

2.2. Теплоснабжение

Существующее положение. Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО «Гаханы» в  настоящее время преимущественно децентрализованное: источники теплоснабжения локальные, обслуживают в основном бюджетную сферу, т.е. отапливают здания школ, детских садов, домов культуры и администраций сельских поселений. Население отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

Определение тепловых нагрузок. Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО  «Гаханы» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО  «Гаханы» сведены в таблицу 2

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «Гаханы»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО «Гаханы» предусматривается централизованное  и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных и газовых котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

В состав блочно–модульной котельной помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно- модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной.

Блочно-модульные котельные располагаются в быстровозводимых зданиях, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

В качестве топлива для котельных  предполагается использовать уголь Лапхайского угольного месторождения. В перспективе, при газификации района сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Теплоснабжение жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Тепловые сети   В селах с проектируемым вариантом централизованного теплоснабжения предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут реконструируемые котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды и энергосбережению является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на фасадах или кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция; 3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая   изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

2.3.Водоснабжение

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов МО «Гаханы» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В д. Маралтуй и д. Каменка население для хозяйственно-питьевых нужд использует воду из поверхностных источников - скважины отсутствуют. В пределах населенных пунктов поселения  пробурено 4  разведочно-эксплуатационные скважины (табл. 3).

Таблица 3

| Нас. пункт | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бадагуй | 337 | 2 | Доломиты нижнего кембрия ангарской свиты | 90-100 | 1,5-3,0 |
| д. Эдыгей д. Маралтуй | 125 73 | 1 |  | 80 | 1.5-3.0 |
| д. Молой | 84 | 1 |  | 100 | 2,0 |

Централизованного холодного водоснабжения  в поселении нет.  Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Подземные воды в скважинах  практически по всем  показателям соответствуют ГОСТу  «Вода питьевая».  Вместе с этим отмечаются случаи нарушения санитарно-гигиенических требований к содержанию  резервуаров хранения питьевой воды – несвоевременно проводится их плановая промывка, очистка и дезинфекция, в связи с чем  вода, разбираемая из этих резервуаров, не соответствует требованиям по содержанию железа  и физическим показателям.

Существующие скважины расположены практически повсеместно в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для деревень МО «Гаханы» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  составляет:

д. Бадагуй                1 очередь  - 350 чел;  на расчетный срок – 450 чел.

д. Эдыгей                1 очередь - 130 чел;   на расчетный срок – 180 чел.

д. Маралтуй            1 очередь  - 70 чел;  на расчетный срок –90 чел.

д. Молой                  1 очередь  - 80 чел;  на расчетный срок –100 чел.

п. Каменка               1 очередь  - 15 чел;  на расчетный срок –30 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «Гаханы» можно отнести школу, детский сад,  кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  поение скота.

Категория систем водоснабжения сел – III.

Расчет водопотребления

Территория населенных пунктов МО «Гаханы» по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке с проектируемым водоиспользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max= Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл. 4

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход на полив приусадебных участков принят 2 м3 /участок один раз в 5 суток и осуществляется от летнего водопровода.

Расход воды на поение домашнего скота принят из расчета 80 л на одну голову КРС.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «Гаханы» представлены в таблице 5

Таблица 4

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,2 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 2 м3 1 раз в 5 суток | - |
| 3 | Расход воды на поение скота | 80 | 80 | - |

Таблица 5.

Суммарные расходы воды питьевого качества деревень МО «Гаханы»

| Село | Наименование потребителя | ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Количество населения | Макс. расход м3/сут |
| д. Бадагуй | Застройка зданиями с водоиспользо-ванием из водоразборных колонок | 350 | 21 | 450 | 27 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,1 | - | 2,7 |
|  | Полив приусадебных участков | 100 участков | 40 | 129 участков | 52 |
|  | Поение скота | 250 голов | 20 | 300 голов | 24 |
|  | Итого: | 350 | 83 | 450 | 106 |
| д. Эдыгей | Застройка зданиями с водоиспользо-ванием из водоразборных колонок | 130 | 8 | 180 | 11 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,8 | - | 1,1 |
|  | Полив приусадебных участков | 37 участков | 15 | 51 участок | 20 |
|  | Поение скота | 60 голов | 5 | 85 голов | 7 |
|  | Итого: | 130 | 29 | 180 | 20 |
| д. Маралтуй | Застройка зданиями с водоиспользо-ванием из водоразборных колонок | 70 | 4,2 | 90 | 5,4 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,4 | - | 0,5 |
|  | Полив приусадебных участков | 20 участков | 8 | 26 участков | 10 |
|  | Поение скота | 25 голов | 2 | 40 голов | 3,2 |
|  | Итого: | 70 | 15 | 90 | 19 |
| д. Молой | Застройка зданиями с водоиспользо-ванием из водоразборных колонок | 80 | 4,8 | 100 | 6 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 0,6 |
|  | Полив приусадебных участков | 23 участка | 9 | 29 участков | 12 |
|  | Поение скота | 45 голов | 3,6 | 60 голов | 4,8 |
|  | Итого: | 80 | 18 | 100 | 23 |
| п. Каменка | Застройка зданиями с водоиспользо-ванием из водоразборных колонок | 15 | 1 | 30 | 1,8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,1 | - | 0,2 |
|  | Полив приусадебных участков | 4 участка | 1,6 | 9 участков | 3,6 |
|  | Поение скота | 8 голов | 0,6 | 15 голов | 1,2 |
|  | Итого: | 15 | 3,3 | 30 | 6, 8 |

Система водоснабжения населенных пунктов МО «Гаханы» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

д. Бадагуй. На первую очередь водоснабжение д. Бадагуй  сохраняется децентрализованное из существующих скважин. На расчетный срок для  надежного водоснабжения существующей и проектируемой  застройки  водой питьевого качества  необходимо бурение дополнительной  артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 2 м3/час. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на проектируемом и существующих водозаборах  предусматриваются  бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

В перспективе в д. Бадагуй предусматривается строительство водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. Тушение пожара осуществляется автонасосами существующего пожарного депо с.Баяндай.

д. Эдыгей, д. Молой  На первую очередь и расчетный срок  водоснабжение д. Эдыгей и Молой  сохраняется децентрализованным из существующих скважин. Для  надежного водоснабжения существующей и проектируемой  застройки  водой питьевого качества  необходимо бурение дополнительных  артезианскихй скважин с водоразборными будками с суммарным водоотбором 1,5 м3/час в д. Эдыгей и 1 м3/час в д. Молой . С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на проектируемом и существующих водозаборах  предусматриваются  бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами существующего пожарного депо с.Баяндай.

д. Маралтуй. На первую очередь  для гарантированного и бесперебойного водоснабжения населения водой питьевого качества необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 1 м3/час. На расчетный срок требуется обустройство резервной скважины с таким же водоотбором.  С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров автонасосами существующего  пожарного депо с.Баяндай.

д. Каменка.   Для  гарантированного водоснабжения населения водой питьевого качества необходимо бурение хотя бы одной артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором  0,5 м3/час.   С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений деревень МО «Гаханы» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон второго и третьего поясов на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

  - Канализация

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах МО «Гаханы» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО «Гаханы»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Количество населения | Макс. расход м3/сут |
| д. Бадагуй | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 350 | 9 | 450 | 11,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 0,1 |
|  | Итого: | 350 | 10 | 450 | 11,5 |
| д. Эдыгей | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 130 | 3,3 | 180 | 4,5 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,3 | - | 0,5 |
|  | Итого: | 130 | 3,6 | 180 | 5,0 |
| д. Маралтуй | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 70 | 1,8 | 90 | 2,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,2 | - | 0,2 |
|  | Итого: | 70 | 2,0 | 90 | 2,5 |
| д. Молой | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 80 | 2 | 100 | 2,5 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,2 | - | 0,3 |
|  | Итого: | 80 | 2,2 | 100 | 2,8 |
| п. Каменка | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 15 | 0,4 | 30 | 0,8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,04 | - | 0,1 |
|  | Итого: | 15 | 0,44 | 30 | 0,9 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «Гаханы» на рассматриваемый период проектируется устройство децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки.

д. Бадагуй.    На первую очередь от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.  Для очистки и утилизации стоки планируется перекачивать на проектируемые локальные  очистные  сооружения д. Бадагуй. Станцию биологической очистки предлагается разместить к западу от села. Производительность очистных сооружений  принимается 20 м3/сутки с учетом приема стоков д.д. Эдыгей, Маралтуй, Молой.

д. Эдыгей, Маралтуй, Молой. Предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки д. Бадагуй.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

Очистные сооружения.

В МО «Гаханы» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления    «КСкомплект-I-20-СФ-М»  производительностью 20 м3/сут в д. Бадагуй.  Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций «КСкомплект-I-20-СФ-М» размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

2.4.1.   Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 7. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 7

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | (10( |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

    - Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

    - Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подача стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляется насосами, из которых два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

  - Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО «Гаханы» централизованная система газоснабжения отсутствует.  Население снабжается газом в баллонах.

Проектные предложения

В соответствии со «Схемой газификации населенных пунктов Иркутской области» развитие газоснабжения и газификации МО «Гаханы» предполагается после строительства  газопровода «Южная Ковыкта – Ангарск – Иркутск».   В настоящее время ЗАО «Востоксибтранспроект» проводит сбор исходных данных для выполнения проектных работ.

  - Электроснабжение

Существующее положение

Анализ существующего положения системы электроснабжения МО «Гаханы» произведен на основании исходных данных, представленных Иркутскими энергетическими компаниями.

По территории МО  «Гаханы» проходит воздушная одноцепная линия электропередачи напряжением 110 кВ фидер «Баяндай-Ользоны».

На территории МО «Гаханы» расположены 12 распределительных понизительных трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ (ТП-10/0.4 кВ) (4 шт. в д. Бадагуй, 3 шт. в д. Молой, по 2шт. в д. Эдыгей и Маралтуй и 1 шт. в п. Каменка).

Электроснабжение потребителей МО выполнено от ТП-10/0.4 кВ. Существующие ТП 10/0.4 кВ являются однотрансформаторными, комплектного исполнения. Значительная часть ТП эксплуатируются длительное время и нуждается в замене и реконструкции.

Питание ТП-10/0.4 кВ в д. Эдыгей и д. Маралтуй осуществляется по воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ользоны» по фидеру «Ользоны-Молой». Питание ТП-10/0.4 кВ в д. Бадагуй, д. Молой и д. Каменка осуществляется по проходящему фидеру «Баяндай-Наумовка» по воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Баяндай».  ТП-10/0.4 кВ подключены к ВЛ-10 кВ по радиальным схемам отпайками, выполненными неизолированными проводами марок «А» и «АС», в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками. Часть ВЛ-10 кВ выполнены проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ 7-го издания по условиям механической прочности.

Данная схема электроснабжения обеспечивает третью категорию надежности электроснабжения, хотя на территории МО расположено несколько потребителей (котельные и водозаборные сооружения, школы и детские сады, административные здания управления и финансирования, предприятия связи, лечебные учреждения, промышленные предприятии с непрерывным процессом производства и т.п.), для которых требуется вторая категория.

Существующая коммунально-бытовая нагрузка по МО «Гаханы», составляет 0.249 МВт.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом развития МО «Гаханы», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

- ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

- повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

- обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

- поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

Подсчет нагрузок производился в соответствии с РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию электрических сетей»    с дополнениями и изменениями). Удельная расчетная мощность принята 0.5 кВт/чел. Расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО «Гаханы» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Период | Совмещенный максимум нагрузок на стороне 10кВ МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение всего в том числе: д. Бадагуй д. Эдыгей д. Маралтуй д. Молой д. Каменка | 0.249 0.1395 0.049 0.0275 0.031 0.002 |  |  |
| 2 | Первая очередь д. Бадагуй д. Эдыгей д. Маралтуй д. Молой д. Каменка | 0.3225 0.175 0.065 0.035 0.040 0.0075 | 0.0735 0.0355 0.016 0.0075 0.009 0.0055 | 29.5 25.4 32.7 27.3 29.0 275 |
| 3 | Расчетный срок д. Бадагуй д. Эдыгей д. Маралтуй д. Молой д. Каменка | 0.425 0.225 0.090 0.045 0.050 0.015 | 0.176 0.0855 0.041 0.0175 0.019 0.013 | 70.7 61.3 83.7 63.6 61.3 650 |

Генеральным планом МО «Гаханы», с учётом перспективного развития, предлагается модернизация  и реконструкция сетей электроснабжения в следующем объеме:

- строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0.4кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- существующие воздушные ЛЭП-10кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в  сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо устройство дополнительных перемычек между существующими  фидерами 0.4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей;

Учитывая все возрастающие требования к экологической чистоте энергетических объектов, назрел вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства традиционных видов энергии. Сельские поселения являются идеальным местом для внедрения установок малой и нетрадиционной энергетики. В качестве малых источников энергии возможно применение энергоустановок мощностью от нескольких кВт до десятков МВт, используя энергию солнца, ветра, водных стоков, биоотходов, тепла земли, органического топлива.  В настоящее время в России и странах СНГ выпускаются энергоустановки мощностью от 0,1 до 100кВт. Они могут быть использованы в качестве одного из основных источников энергии  для отдельных потребителей в сельских поселениях, на отгонных пастбищах и т.п.

Солнечная энергетика – это энергетика будущего. Основным недостатком солнечной энергии является ее не стабильность и зависимость от времени суток, времени года и состояния атмосферы. Установки солнечной энергии (солнечные коллекторы и батареи) можно использовать для электроснабжения отдельных домов, светильников уличного освещения.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) используются для производства механической (электрической) энергии.

Малые ВЭУ (мощностью до 100 кВт) находят широкое применение для автономного питания потребителей, прежде всего в сельскохозяйственном секторе экономики – для подъема и перекачки воды, а также для автономного энергопитания различных потребителей.

2.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. На территории МО «Гаханы» нет пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, согласно «Временным рекомендациям…» ГУ «ГГО им. А.И. Воейкова», за фоновые концентрации загрязняющих веществ, следует принимать следующие показатели:

| Наименование вещества | Код | Класс опасности | ПДК м.р | ПДК с.с | Фоновые концентрации мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 2902 | 3 | 0,500 | 0,150 | 0,140 |
| Диоксид азота | 0301 | 2 | 0,085 | 0,040 | 0,056 |
| Углерода оксид | 0337 | 4 | 5,000 | 3,000 | 1,800 |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0,500 | 0,050 | 0,011 |

Экологическая обстановка в МО «Гаханы» оценивается как удовлетворительная, так как  показатели среды не превышают нормативных предельных значений.  На территории МО «Гаханы» проектом нет промышленных предприятий I-IY классов опасности. В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов МО «Гаханы» децентрализованное, и осуществляется за счет печей дровяного отопления.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха на территории МО  «Гаханы»:

- Проектом предусматривается переход на централизованное теплоснабжение абонентов общественного центра д. Бадагуй (существующих и проектируемых  административных и общественных зданий), путем строительства модульной  котельной типа МКУ-В-0,8Р  с двумя водогрейными котлами КВр-0,4к. В качестве топлива для котельной  предполагается использовать уголь Лапхайского угольного месторождения. В перспективе, при газификации района сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа. Теплоснабжение жилой  застройки МО «Гаханы» сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

- Для оздоровления атмосферного воздуха проектом предлагается применять  многоярусное озеленение СЗЗ (деревья и кустарники) для максимальной защиты от загрязнения воздуха и почв.  Предлагается  осуществлять озеленение жилых улиц. При проектировании предприятий на территории МО «Гаханы» являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха,  необходимо разработать и согласовать в установленной порядке проекты СЗЗ (Санитарно-защитной зоны).

В результате роста численности населения и социально-экономического развития МО «Гаханы» не ожидается ухудшения качества атмосферного воздуха. Предусмотренные проектом мероприятия создадут благоприятную среду проживания населения  и не нарушат экологического равновесия окружающей природной среды.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.

Состояние системы водоотведения территории. Очистных сооружений на территории МО «Гаханы» нет,  канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, стоки не вывозятся, а инфильтруются в грунт. Водоснабжение поселения децентрализованное, отсутствуют зоны санитарной охраны, в результате вышеизложенного происходит загрязнение подземных вод, что влечет за собой ухудшение качества подземных вод используемых в качестве источника водоснабжения.

С целью улучшения качества питьевой воды и охраны подземных и поверхностных  водных ресурсов на территории МО «Гаханы» необходимо решить следующие задачи:

- строительство водозаборных скважин с разработкой проектной документации;

- обустройство зон санитарной охраны;

- развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах МО «Гаханы».

- организация водоохранных зон водных объектов, установка информационных знаков, ежегодно проводить мероприятия по расчистке берегов и русел водных объектов. Ширина водоохранных зон, установлена в соответствии с «Водным кодексом РФ» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведена в нижеследующей таблице:

Ширина водоохраной зоны основных рек

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Каменка | 100 |
| 2. | Маралтуй | 100 |
| 3. | Эдыгей-гол | 50 |
| 4. | Барун-гол | 50 |

- на расчетный срок предусматривается строительство очистных сооружений в д. Бадагуй, производительность очистных сооружений  принимается 50 м3/сутки с учетом приема стоков остальных населенных пунктов МО «Гаханы». Для деревень МО «Гаханы» на рассматриваемый период проектируется устройство децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки. Ориентировочный размер СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” для станции очистки х/бытовых сточных вод мощностью до 0,2 тыс. м3/сут  с полями фильтрации составляет 100-150м.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и санитарной очистке территории.

В МО «Гаханы» загрязнение почвенного покрова носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются места размещения необорудованных свалок бытовых отходов на территории поселения.

К наиболее опасным загрязнителям почв относятся тяжёлые и цветные металлы, ядохимикаты и минеральные удобрения, которые характеризуются сильным токсическим воздействием и способностью накапливаться в живых организмах и почвах. Вместе с речным и поверхностным стоком загрязнённые почвы могут попасть в Байкал. Ежегодное поступление в озеро Байкал смытой почвы составляет более 3 млн. тонн. Крупные объекты энергетики загрязняют почвы прилегающих территорий посредством пылегазовых выбросов в атмосферу. Важнейшим загрязнителем почв является также транспорт. Уберечь земли, подвергающиеся воздействию транспорта от опасности ещё больших загрязнений, могут только специальные охранные мероприятия: технологические, планировочные, административные. Немалый вклад в загрязнение почв вносит коммунальное хозяйство, а именно плохое содержание свалок. Часты случаи самовольного вывоза отходов в естественные углубления рельефа местности, откуда они смываются осадками или текучими водами. Негативные последствия плохого содержания свалок заключаются в загрязнении почвенного покрова и подземных вод на прилегающих территориях (в результате смыва), в создании антисанитарной обстановки и очагов заболеваний, а также в необходимости отчуждения соседних участков под новые свалки, влекущее за собой уничтожение почвенно-растительного слоя  на новых участках.

Удаление, складирование, обеззараживание и утилизация (переработки) твёрдых и жидких бытовых отходов является важнейшей природоохранной проблемой, с решением которой в значительной мере связано и состояние почвенного покрова.

На территории МО «Гаханы» размещены пять кладбищ. Для утилизации биологических отходов на территории МО нет скотомогильника. Санкционированных свалок (полигонов) ТБО на территории поселения нет.

Прогноз образования твердых бытовых отходов на территории МО «Гаханы».

(норма накопления ТБО на 1 чел. 700кг/год)

| Наименование администрации (населенного пункта) | Численность населения | Образование ТБО |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На 1 очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Чел | Чел | Чел | тонн | тонн | тонн |
| д.Бадагуй | 279 | 350 | 450 | 195,3 | 245 | 315 |
| д. Эдыгей | 98 | 130 | 180 | 68,6 | 91 | 126 |
| д. Маралтуй | 55 | 70 | 90 | 38,5 | 49 | 63 |
| д.Молой | 62 | 80 | 100 | 43,4 | 56 | 70 |
| д.Каменка | 4 | 15 | 30 | 2,8 | 10,5 | 21 |
| Итого: | 498 | 645 | 850 | 348,6 | 415,5 | 595 |

В целом, к расчетному сроку, на территории МО «Гаханы» прогнозируется рост образования твердых бытовых отходов на 170,6%.

Проектные предложения по санитарной очистке территории:

- Рекультивация не санкционированных мест захоронения отходов на территории муниципального образования.

- Для размещения биологических отходов в МО «Гаханы» предусматривается размещение скотомогильника. Ориентировочный размер СЗЗ составляет 1000м. Скотомогильник размещается северо-восточнее с. Каменка вблизи проектируемой мусороперегрузочной станции (МПС №7).

- Проектом предусматривается размещение Мусороперегрузочной станции (МПС) с северо–восточнее с. Каменка.  Перспективная мощность МПС на 1 очередь составляет 400 т/год, на расчетный срок 650 т/год. ТБО с МПС предусматривается вывозить на мусоросортировочную станцию (МСС) «Баяндай» расположенную на землях МО «Покровка». Ориентировочный размер СЗЗ IV класс - санитарно-защитная зона 100 м мусороперегрузочные станции.

| Наименование | Обслуживаемые населенные пункты | Очередь стр-ва | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны | Плечо вывоза, м | Технологическая схема обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусороперегрузочная станция №7 д. Каменка | Маралтуй, Эдыгей, Бадагуй, Молой, Каменка | I очередь | 100 м | 20 | Временное накопление отходов |

- Внедрения планово-регулярной очистки территории.  Организация системы вывоза с территорий домовладений ТБО летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю; По мере  роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

Сбор и удаление бытовых отходов осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций. Сбор и удаление жидких отходов не входит в планово-регулярную систему очистки. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь специальный автотранспорт – мусоровозы и ассенизационные машины. Договор на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается ежегодно. При планово- регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно. В обязанность коммунальных предприятий по уборке входит своевременное удаление бытовых отходов, а также их обезвреживание. В обязанность жилищно-эксплуатационных и других организаций, обслуживаемых по планово-регулярной системе, входит организация сбора и хранения бытовых отходов до их удаления и обеспечение условий нормальной работы спецавтотранспорта.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов устанавливается по согласованию с Роспотребнадзором и утверждается администрацией района. Обычно устанавливаются следующие сроки удаления бытовых отходов:

- на первом этапе внедрения системы вывоза с территорий домовладений ТБО летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю;

По мере внедрения планово-регулярной очистки и роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

- нечистоты и помои из неканализованных домовладений вывозятся по мере накопления по заявкам обслуживаемых организаций;

- крупногабаритный мусор и мусор от текущего ремонта домов, а также шлак от местных котельных вывозятся по мере накопления.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.   Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной зависимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир территории. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвойного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных пород - березы и осины (мягко-лиственных). Пониженные пространства, долины рек, пади заняты сообществом луговой растительности. В речных долинах и падях наблюдаются площади кустарниковых зарослей из ивы, березы, черемухи. Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на водосборной территории Байкала, необходимо проведение мероприятий по:

- снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями;

- организации новых особо охраняемых природных территорий;

- снижению фактора беспокойства в местах массовых концентраций диких животных и птиц

- соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности;

- охране ягодников, пастбищ, кедровых лесов;

- рекультивации угодий, нарушенных в процессе хозяйственной деятельности.

2.8. Анализ существующего состояния дорожной сети

Программа инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства  муниципального образования «Гаханы» на 2012 -2015 годы (реконструкция и строительство дорог) отражена в комплексной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Гаханы», утвержденном Решением Думы  МО «Гаханы» №59 от 11.03.2011г.

|  |  | Перечень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог и тротуаров за счет средств Фонда софинансирования расходов по годам |
| №п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | ВСЕГО | Из областного бюджета | Из местного бюджета |
|  | Цель программы: сохранение и развитие внутрипоселенческих автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования |
|  | Всего по цели | 2012-2015 | 3 160,54 | 3 012,00 | 148,430 |
|  |  | 2012 | 250,00 | 247,00 | 3,0 |
|  |  | 2013 | 854,47 | 816,85 | 42,62 |
|  |  | 2014 | 956,50 | 908,68 | 47,82 |
|  |  | 2015 | 1 099,97 | 1 044,98 | 54,99 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности внутрипоселенческих автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных работ |
|  | Всего по задаче 1 | 2012-2015 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог | 2012-2015 | 3 160,94 | 3 012,51 | 148,43 |
|  |  | 2012 | 250,00 | 247,00 | 3,0 |
|  |  | 2013 | 854,47 | 816,85 | 42,62 |
|  |  | 2014 | 956,50 | 908,68 | 47,82 |
|  |  | 2015 | 1 099,97 | 1 044,98 | 54,99 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2.Совершенствование системы управления |  |  |
| 2.1 | Государственная регистрация прав собственности на внутрипоселенческие автомобильные дороги | 2012-2015 | 89,15 | 86,15 | 3,0 |
|  |  | 2012 | - | - | - |
|  |  | 2013 | 27,0 | 26,0 | 1,0 |
|  |  | 2014 | 19,9 | 18,9 | 1,0 |
|  |  | 2015 | 42,25 | 41,25 | 1,0 |

Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром района с.Баяндай и прилегающим Баяндаевским районом.

Территория муниципального образования попадает в зону получасовой транспортной доступности от с, Баяндай

Протяженность дорог на территории МО «Гаханы» составляет 4,63 км. Из них  2,88 км (62,1 %) гравийно–галичное покрытие, а 1,75 км (37,75 %) дорог – без покрытия.

Износ дорог составляет 65 %, наблюдаются дефекты дорожного покрытия, разрушение проезжих частей автомобильных дорог.

Основные недостатки автодорожной сети:

          - низкое транспортно-эксплуатационное состояние дорог, наличие значительных дефектов и износ дорожного полотна. Отдельные участки улично-дорожной сети не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).

          - наличие дорог с грунтовым покрытием;

          - низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

## 2.5.1. Проектирование транспортной инфраструктуры.

I очередь проектирования (до 2022 г)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | д.Бадагуй д.Эдыгей д.Молой д.Маралтуй д.Каменка |
|  |  | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | размещение остановочных пунктов: - в д. Маралтуй; - в д.Эдыгей; - д.Молой Остановочных пунктов должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |  |
|  |  | улица Молодежная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,22 км | д.Бадагуй |
|  |  | улица Омни (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,25 км | д.Эдыгей |
|  |  | улица Бутунаева (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | д.Эдыгей |
|  |  | улица Оршонова (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,23 км | д.Эдыгей |
|  |  | Улица Нагорная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,8 км | д.Эдыгей |
|  |  | Улица Заречная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2 км | д.Молой |
|  |  | улица Зеленая (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | д.Маралтуй |
|  |  | Улица Строителей (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,7 км | д.Бадагуй |

2.6. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Площадь частного сектора МО «Гаханы» составляет – 9,2 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность населения низкая –14,8 м2/чел, как и в среднем по району (17,2).

Практически все дома – в деревянном исполнении. Средний процент амортизационного износа – 65%. Основной тип жилой застройки МО «Гаханы»  – индивидуальными или двухквартирными жилыми домами.

Проектные решения:

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды населенного пункта.

В генеральном плане МО «Гаханы» принимаются целевые проектные показатели жилищной обеспеченности –  на 1 очередь – 18 м2/чел, на расчетный срок -  20 м2/чел.

Объем нового строительства на расчетный срок составит порядка 3.0 тыс.м2, в том числе на 1 очередь – 1,0 тыс.м2.

Для улучшения качества жизни населения необходимо проведение планового создания жилищного фонда.

Во всех населенных пунктах МО «Гаханы»  новое жилищное строительство возможно вести на брошенных пустующих участках.

В МО «Гаханы» предлагается также новое строительство на свободных территориях – 15 га. В д. Заведение планируется строительство жилья для сезонного проживания.

Таблица 6-1 Динамика жилищного фонда (для постоянного проживания)

|  |  | 2016г | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ | сущ.сохран. | Новое* | всего | сущ.сохран. | Новое* | всего |
| д.Бадагуй | тыс.м2 | 5,0 | 3,10 | 0,60 | 3,70 | 3,00 | 0,90 | 3,90 |  |  |  |  |
|  | тыс.чел | 0,337 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | 0,13 | 0,04 | 0,17 |
| д.Эдыгей | тыс.м2 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.чел | 0,125 |  |  |  |  |  |  |
| д.Молой | тыс.м2 | 1,4 | 2,70 | 0,38 | 3,08 | 2,50 | 1,13 | 3,63 |
|  | тыс.чел | 0,84 | 0,13 | 0,02 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| д.Маралтуй | тыс.м2 | 1,0 | 1,70 | 0,30 | 2,00 | 2,50 | 0,90 | 3,40 |
|  | тыс.чел | 0,73 | 0,14 | 0,02 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,15 |
| Итого | тыс.м2 | 9,2 | 27,7 | 5,0 | 32,7 | 27,6 | 12,7 | 40,3 |
|  | тыс.чел | 0,622 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 1,7 |

* без учёта строительства на брошенных земельных участках

2.6.1. Программа нового строительства

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.м2/ свободные территории нового жилищного строительства - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | д.Бадагуй д.Эдыгей д.Молой д.Маралтуй | 9,8 // 13 0,9 // 1,,5 0,9 //1,5 0,9 //1,5 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |

Перспективный план строительства нового жилья в МО «Гаханы» отражен в следующей таблице

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Объём работ, мощность | Сметная стоимость, тыс. руб. | Год начала и окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство жилых домов д.Бадагуй | 1 000 кв.м. | 10 000,0 | 2016 -2027 гг. |
| 2 | Строительство жилых домов д. Эдыгей | 600 кв.м. | 6 000,0 | 2016 -2027 гг. |
| 3 | Строительство жилых домов в д.Молой | 500 кв.м. | 5 000,0 | 2016-2027 гг |
| 4 | Строительство жилых домов в д.Маралтуй | 500 кв.м. | 5 000,0 | 2016-2027 гг |
| Итого: | 2 600 | 26 000,0 |  |

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Думу муниципального образования «Гаханы», которая утверждает инвестиционные программы на основании утверждённых программ, рассчитываются  надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2016 года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией  муниципального образования «Гаханы».

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

# Footnotes

Количественная характеристика нагрузки должна быть откорректирована на дальнейших стадиях проектирования по данным организаций-проектировщиков

# Text boxes

4

2

19607018120089

3

5